Załącznik nr 7 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych i projektów technicznych dla zadania: „Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim”

I. Zakres przedsięwzięcia objętego projektowaniem:

- Przedmiotem opracowania jest wykonanie wielobranżowego projektu nowego zagospodarowania parkingu przy ul. Nowy Świat vis a vis Teatru Miejskiego, na terenach oznaczonych w MPZP jako 4 KS (Uchwała nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 2005-12-22 r.) wraz z chodnikami, połączeniami rowerowymi oraz zielenią i małą architekturą. Dodatkowo należy zagospodarować działki nr 1979, 1978 i 1977 obr. Nowe Miasto oraz fragment działki 1537 obr. Nowe Miasto.

- W projekcie należy przeanalizować możliwość realizacji postulatów wniesionych przez Stowarzyszenie Rowerowe Gliwice, które stanowią załącznik do OPZ, w zakresie przebudowy sygnalizacji świetlnej i odcinka nawierzchni Al. Sikornik.

- Inwestycja ma na celu przede wszystkim uporządkowanie terenu z wygospodarowaniem jak największej liczby miejsc postojowych i zieleni, małą architekturą oraz w przyszłości wcielenie go do pasa drogowego ul. Nowy Świat z miejscami postojowymi objętymi Strefą Płatnego Parkowania i być może parkingiem wielopoziomowym w kolejnym etapie (w koncepcjach i projekcie należy wskazać rezerwę/przestrzeń na taki parking).

- Zamawiający pozyskał wstępne opinie Wydziału Architektury, a także wstępne warunki Wydziału Gospodarowania Wodami oraz Wydziału Usług Komunalnych, w zakresie odprowadzenia wód i oświetlenia ulicznego, które stanowią załączniki do opisu OPZ.

- W koncepcjach i projekcie należy uwzględnić zagospodarowanie pod przystanek autobusowy wraz ze stacją do ładowania autobusów elektrycznych oraz w przypadku takiej konieczności przebudowę istniejącej infrastruktury.

- W projekcie należy uwzględnić zaprojektowany zjazd do działki nr 1530/4 obr. Nowe Miasto. Szczegóły zjazdu do wglądu w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich – osoba prowadząca sprawę Bartłomiej Augustyniak – referat Inżynierii Ruchu.

- W projekcie należy wyznaczyć dwie lokalizacje dla urządzeń pobierających opłaty parkingowe w związku zaplanowanym poszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach oraz zaprojektowanie przyłączy do urządzeń, zasilanie i światłowód. Urządzenia do poboru opłat dostarczy wykonawca zadania "O świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Operatora Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach". Dodatkowo miejsca parkingowe powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. oznakowane znakiem pionowym D-18 i jednocześnie P-18 (lub zamiast oznakowania poziomego - linii poziomych,  można je wyznaczyć za pomocą  elementów konstrukcyjnych).

- Opracowanie należy dostosować do istniejącej i projektowanej infrastruktury rowerowej. Należy utworzyć połączenia rowerowe z wykorzystaniem wydzielonej drogi rowerowej w kierunku ul. Solskiego, szlaku rowerowego nr 6 w kierunku ul. Łokietka, wydłuż ul. Nowy Świat i Al. Sikornik. Projekt powinien zachować rezerwę terenową w celu możliwości realizacji drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowy Świat w kierunku Zachodnim.

- Projekt powinien zawierać nowe zagospodarowanie zielenią i małą architekturą oraz ich wizualizacje. Nowe zagospodarowanie powinno nawiązywać do specyfiki miejsca oraz uwzględniać rozwiązania stosowane w mieście.

II. W ramach zamówienia należy wykonać co najmniej 3 warianty koncepcyjne nowego zagospodarowania, celem wyboru wariantu do dalszego projektowania, które powinny w szczególności:

- być zgodne z obowiązującym MPZP.

- zawierać wstępne projekty zagospodarowania zielenią i małą architekturą.

- zawierać szacowane kolizje poszczególnych wariantów z infrastrukturą podziemną i konieczność przebudowy.

- zawierać szacowane koszty realizacji poszczególnych wariantów (kwoty brutto).

- zawierać inne, niezbędne rozwiązania, które pomogą w wyborze jednego wariantu do dalszego, właściwego projektowania.

III. W ramach zamówienia należy wykonać projekt budowlany opisany w art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, składający się z elementów opisanych poniżej wraz z dodatkowymi opracowaniami wymaganymi przez Zamawiającego:

- projektu zagospodarowania terenu lub działki sporządzonego na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (zwany dalej PZT),

- projektów architektoniczno-budowlanych (zwanego dalej PA-B),

- projektów technicznych (zwanego dalej PT)

dla przedsięwzięcia opisanego w pkt. I, które winny uwzględniać w szczególności:

- wykonanie mapy do celów projektowych  z pomiarami wysokościowymi,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej,

- inwentaryzację zieleni, plan wyrębu, projekt zagospodarowania nową zielenią wraz z wizualizacją zawierającą małą architekturę (również projekt nasadzeń zastępczych w przypadku, gdy będzie to konieczne),

- wystąpienie o warunki przebudowy/przełożenia/zabezpieczenia sieci kolidujących z projektowanym zamierzeniem,

- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,

- projekt oświetlenia ulicznego (projekt winien zawierać takie rozwiązania techniczne, które będą umożliwiały konserwację i eksploatację miejskiej infrastruktury oświetleniowej niezależnie od infrastruktury stanowiącej własność gestora sieci elektroenergetycznej; na etapie projektowania inwestycji, należy zwrócić się 
po stosowne uzgodnienia do Wydziału Usług Komunalnych oraz do gestora sieci o warunki przyłączenia),

- projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat i Al. Sikornik,

- wykonanie i uzgodnienie projektów branżowych,

- uzyskanie opinii z narady koordynacyjnej,

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli jest wymagana, na podstawie art. 71 ust. 3 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 20 stycznia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplety materiałów, a o decyzję wystąpi Zamawiający,

- uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli jest wymagane, zgodnie z art. 389, art. 390 ustawy Prawo wodne (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 310) - Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplety materiałów, a o pozwolenie wystąpi Zamawiający,

- uzyskanie innych wymaganych przepisami prawa lub decyzjami, opiniami, itp. uzgodnień,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do podziału realizacji na etapy,

- wykonanie i zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu:

15.1.Projekt docelowej organizacji ruchu zawierający:

  - plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem dróg, którego projekt dotyczy,

  - plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1 000 z zaznaczeniem:

- lokalizacji istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- parametry geometrii drogi,

  - opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze,

- opinię Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach (jeżeli będzie wymagana),

- szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych zakresem wraz z podaniem powierzchni zajętości poszczególnych działek,

- wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w branży drogowej oraz innych branż, w szczególności:

  - odwodnienia drogi,

  - oświetlenia ulicznego,

  - przebudowy wodociągów,

  - przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

  - sieci elektroenergetycznych,

  - przebudowy sygnalizacji świetlnej,

  - teletechniki (w tym ewentualnej rozbudowy monitoringu miejskiego),

  - kanału technologicznego, o którym mowa w ustawie o drogach publicznych,

  - kanalizacji teletechnicznej na potrzeby Centrum Sterowania Ruchem ZDM,

  - rozbiórek obiektów budowalnych kolidujących z projektowanym rozwiązaniem,

  - zagospodarowania małą architekturą,

  - zagospodarowania zielenią,

  - innych niewskazanych powyżej a wynikających ze specyfiki opracowania,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym kosztorysem dla wszystkich branż (kwoty netto + vat=brutto),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do narzucenia podziału zleconej dokumentacji projektowej na części, w celu umożliwienia na jej podstawie etapowej realizacji robót budowlanych.

IV. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia:

- Dokumentacja powinna spełniać wymogi określone przepisami, w szczególności:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 21 maja 2019 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333),

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. z dnia 3 marca 2020 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1363),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 450),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (z dnia 3 lipca 2003 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311),

- Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 20 stycznia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 247),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U z 2004 r. nr 130 poz. 1389),

- powinna być zgodna z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi,

- posiadać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i opinie wynikające ze specyfiki opracowania,

- Zawierać rozwiązania budowlane, które będą zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać obiekty objęte przedmiotem zamówienia oraz obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności:

- racjonalne rozwiązania lokalizacji i efektywne zagospodarowanie przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję,

- „Ideą projektowania uniwersalnego”, której jednym z głównych celów jest promowanie równości i zapewnienie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osobom z obniżoną funkcjonalnością poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych. Szczegółowy opis idei na stronie http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dostepnosc-projektowanie-uniwer.

- „Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej” opracowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Szczegółowy opis na stronie: https://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/124959/uchwala-nr-22-2019

- „Standardy dostępności ruchu pieszych” opracowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Szczegółowy opis na stronie:

https://metropoliagzm.pl/wp-content/uploads/2020/09/Standardy_Piesze_Raport_final_online.pdf

- Masterplanem oświetlenia ulicznego obowiązującego na terenie miasta Gliwice,

- Podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego oraz Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych i ruchu rowerowego wraz z wytycznymi prawidłowego oświetlania przejść dla pieszych – opracowanie pod redakcją Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- Zawartość dokumentacji winny stanowić:

- projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany Uwaga: Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pozyska aktualną mapę do celów projektowych i w razie potrzeby dokona jej kolejnej aktualizacji,

- projekt techniczny wraz z planami warstwicowymi oraz planem tyczenia, jak również plan BIOZ,

- projekty przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z realizacją zadania (wszystkie uzgodnienia sieciowe powinny zawierać opis stanu technicznego istniejących sieci ich parametry i rok budowy). Uwaga: o uzgodnienia do gestorów sieci będzie występował Projektant na podstawie udzielonego mu przez Zamawiającego Pełnomocnictwa),

- inwentaryzację zieleni, plan wyrębu i projekt nasadzeń, a także komplet materiałów do wniosku na wycinkę drzew kolidujących z rozwiązaniem projektowym;

- projekt docelowej organizacji ruchu (zatwierdzony przez zarządzającego ruchem),

- projekt kanalizacji teletechnicznej (kanału technologicznego);

- projekt przebudowy oświetlenia ulicznego. Uwaga: na etapie projektowania inwestycji, należy zwrócić się po stosowne uzgodnienia do Wydziału Usług Komunalnych oraz do gestora sieci elektroenergetycznej o warunki przyłączenia do sieci,

- projekt przebudowy sygnalizacjiświetlnej,

- Przedmiary robót z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót, z rozdziałem na branże,

- Kosztorys inwestorski z rozdziałem na branże dostosowane do specyfiki opracowania wraz ze zbiorczym kosztorysem dla wszystkich branż (kwoty netto + vat=brutto),

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dostosowane do specyfiki opracowania

- Dokumentację geodezyjno – prawną potrzebną do uzyskania prawa do stałego dysponowania nieruchomościami na cele budowlane, w tym między innymi:

- uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na czasowe zajęcie terenu, konieczne do realizacji inwestycji,

VI. Forma i ilość kompletów dokumentacji.

Jednostka projektowa zobowiązana będzie do przygotowania i przekazania Zamawiającemu:

  - Po 2 komplety koncepcji dla każdego wariantu,

  - Po 4 komplety projektu zagospodarowania działki i architektoniczno-budowlanego każdej branży (nie licząc egzemplarzy zatrzymanych przez jednostki uzgadniające),

  - 5 kompletów projektu technicznego osobno dla każdej branży,

  - 2 komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

  - po 2 komplety przedmiarów i Tabela Elementów Rozliczeniowych,

  - 2 komplety kosztorysów inwestorskich (osobno dla każdej branży) wraz z zestawieniem zbiorczym,

  - 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji w postaci elektronicznej na nośniku CD, DVD lub pendrive (1 kpl. w formie pliku pdf oraz pliki edytowalne w swoich formatach (programy graficzne - dwg lub dgn, Word, Excel), łącznie z podkładami mapowymi) zawierające: projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno-budowlane, projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysy inwestorskie, przedmiary w formacie EXCEL). Płyta CD, DVD lub pendrive.

  - Uwaga! W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 777), zwanej w branży telekomunikacyjnej „megaustawą” nakłada się na organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego obowiązek przekazywania Prezesowi UKE informacji o obowiązkach wynikających m.in. z ustawy o drogach publicznych, w zakresie budowy kanałów technologicznych. Znowelizowane przepisy nakazują przekazywanie danych w systemie teleinformatycznym obsługującym Punkt informacyjny do spraw telekomunikacji (PIT). Dlatego Jednostka Projektowa (Wykonawca) zobowiązana jest do przekazania danych o kanale technologicznym oraz innej infrastrukturze wymienionej w zapisach art. 2 ust. 1 pkt 6 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2410) w formacie:

1. Pliki Shapefile (shp, dbf, prj, shx), kodowanie znaków UTF-8, układ współrzędnych 2000, układ wysokości Amsterdam;

2. Pliki CAD (DWG, DGN,DXF), kodowanie znaków UTF-8, wyeksportowaniu w odrębne pliki CAD elementów (obiektów) z projektów będących:

- obiektami punktowymi;

- obiektami liniowymi;

- obiektami powierzchniowymi;

  - Pliki nie powinny zawierać danych o dodatkowych elementach graficznych, np. opisach tekstowych, odnośnikach itp. Dodatkowo zaleca się, aby w jednym pliku znalazły się tylko obiekty należące do tego samego typu i kategorii. Współrzędne w przygotowywanych plikach DXF muszą zostać zapisane w jednym z rozpoznawanych układów współrzędnych: WGS84 (EPSG:4326), PUWG 1992 (EPSG:2180), PUWG2000 (EPSG 2175 do 2179), który to układ musi zostać wskazany przez użytkownika podczas importu pliku.

- Wymagania inne.

  - Do Jednostki Projektowej – w zależności od okoliczności mających wpływ na przyjęty tryb realizacji inwestycji - należało będzie sporządzenie kompletu wymaganych załączników do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia robót (przebudowa fragmentu nawierzchni Al. Sikornik) oraz przygotowanie projektu takich wniosków. Do organu właściwego do wydania decyzji z podpisanym wnioskiem wystąpi Zamawiający.

  - Jednostka Projektowa zobowiązana będzie na polecenie Zamawiającego do informowania go o bieżącym postępie prac projektowych, w tym także o etapach prowadzonych postępowań formalno-prawnych.

  - W projekcie należy przeanalizować możliwość realizacji postulatów wniesionych przez Stowarzyszenie Rowerowe Gliwice, które stanowią załącznik do OPZ, w zakresie przebudowy sygnalizacji świetlnej.

  - W projekcie należy przeanalizować możliwość realizacji postulatów wniesionych przez Stowarzyszenie Rowerowe Gliwice, które stanowią załącznik do OPZ, w zakresie wymiany nawierzchni Al. Sikornik na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Nowy Świat na nową, zgodną z przyjętymi standardami rowerowymi („Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej” opracowanych przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Szczegółowy opis na stronie: https://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/124959/uchwala-nr-22-2019).

- Uwagi.

  - Koszt wszelkich materiałów, podkładów mapowych, aktualizacji, innych prac pomocniczych uznanych za niezbędne, uzgodnień obligatoryjnych, innych opłat należy ująć w oferowanej kwocie ryczałtowej.

  - W przypadku konieczności wykonania dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do ich zaktualizowania na wezwanie Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w umowie (koszt aktualizacji kosztorysów należy uwzględnić w cenie ryczałtowej zamówienia).

  - Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót.

  - Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w przepisach prawnych, w oparciu o które zamówienie jest realizowane oraz nowowprowadzanych aktów prawnych lub normatywów i stosowania ich na bieżąco.

  - Zamawiający wymaga, aby dokumentacja została wykonana w stanie kompletnym        z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  - Jednostka Projektowa w pierwszym etapie opracowywania zamówienia przygotuje 3 warianty koncepcyjne i uzgodni z Zamawiającym przedstawione rozwiązania, celem wyboru wariantu do dalszego projektowania.

  - Jednostka Projektowa winna zadeklarować pełnienie funkcji nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych i w ofercie podać koszt takiej usługi, która zostanie zsumowana z pozostałymi elementami cenotwórczymi dla zamówienia, a wartość łączna stanowić będzie kwotę do porównania ofert.